## Slide 1: ArcGIS 操作入门与实践——Bluesky工作室 雷心悦
官方手册 https://desktop.arcgis.com/zh-cn/arcmap/10.3/main/get-started/whats-new-in-arcgis.htm

## Slide 2
数据获取 数据源&坐标系
数据处理 导入→配准→矢量化（拓扑检查）
数据分析 添加标注→人口分布、覆盖范围→导出图片
1
2
3
目录

## Slide 3: 数据获取
卫星影像图
  全能电子地图下载器
行政区划图
  数据库：国土资源局
  市域边界坐标：百度地图API-ie、OSMnx https://geoffboeing.com/2016/11/osmnx-python-street-networks/
  市、区（县）、乡镇栅格图：https://blog.csdn.net/abagnale999/article/details/79840619
路网数据
  OSMnx
社会经济数据
  知网统计年鉴http://tongji.cnki.net/kns55/Navi/NaviDefault.aspx
  全球变化科学研究数据出版系统 http://www.geodoi.ac.cn/
  各地区官网介绍、统计局网站发布的统计年鉴

## Slide 4: 坐标系https://www.cnblogs.com/onsummer/p/7451128.html
地理坐标系Geographic Coordinate System
  使用三维球面（横纬竖经）来定义某一位置
投影坐标系Projected Coordinate System
  在二维平面中定义(x,y)
  X经(lng)Y纬(lat)
  中国：经度（73°33’E-135°05’E）
  纬度（3°51’N-53°33’N）
Notes: 经纬度
平面坐标
地理坐标系+投影过程

## Slide 5: 地理坐标系
地心坐标系
  以地球质心为旋转椭球面中心的坐标系
    WGS84系：为解决GPS定位而产生的全球统一的坐标系（OpenStreetMap）
    CGCS2000系： 与WGS84系所用参考椭球非常接近
参心坐标系
  人为把地球质心“移走”，将局部表面“贴到”某国国土上，使之高程误差最小化
我国常见参心坐标系
    北京54坐标系：前苏联1942年坐标系的延伸；Krasovsky椭球体；原点在前苏联的普尔科沃；高程系为56黄海系
    西安80坐标系：IAG75椭球体；原点设在陕西省泾阳县永乐镇；高程系为85黄海系
Notes: 地心坐标系是以地球质心为旋转椭球面中心的坐标系，有多种表达方式，如CGCS2000系，WGS84系
  北京54坐标系：前苏联1942年坐标系的延伸；克拉索夫斯基椭球体；原点在前苏联的普尔科沃
  地图是给一个国家服务的，要尽可能准确描述这个国家的地形地貌，尽量减小误差，因此需要人为把地球质心“移走”，将局部表面“贴到”某国国土上，使之高程误差最小化
每个国家都有自己的参心坐标系

## Slide 6: 投影坐标系https://www.cnblogs.com/onsummer/p/7451128.html
为什么要投影？
  经纬度本身不带单位，度分秒仅是一个进制。同样是1度经度，在不同的纬度时代表的弧段长是不一样的
  建立一个新的坐标系让地图分析、空间分析得以定量计算
常见投影
    高斯克吕格（Gauss Kruger）投影，又名横轴墨卡托（Transverse Mercator）投影
      CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E
      Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_111E
      Xian_1980_3_Degree_GK_CM_111E
    墨卡托（Mercator）投影
    通用横轴墨卡托（UTM）投影——是我国各种遥感影像的常用投影
    Lambert投影——我国地形图常用投影，比如1：400万基础数据
    Albers投影——常用于我国各省市的投影
    Web Mercator（网络墨卡托）投影——GoogleMap专用投影
Notes: 无法用经纬度表达一块地的面积

## Slide 7: 坐标转换 Project工具
投影转换
  只需要选择输出坐标系
地理坐标系转换
  ArcGIS 已知二者之间的变换方法
    国际/国内→国际
    在已知列表中选择
  ArcGIS 未知二者之间的变换方法
    国际/国内→国内
    需要使用 Creat Custom Geographic transformation工具，创建一种转换方法，辅助 Project 工具
Notes: 有些坐标系转换的参数是不公开的，属于涉密的内容，所以ArcGIS是没有权利知道变换方法的。例如与 Xian 80 有关的变换。

## Slide 8: 软件界面
文件均用英文命名,以免出现错误
菜单栏
内容表
显示窗口
更改视图
目录导航
工具栏
添加工具、扩展模块、软件选项
工具箱
Notes: 菜单栏
内容表
工具栏
显示窗口
目录导航

## Slide 9: 数据处理
导入坐标
  Excel：保存为97-2003版
栅格图配准
  打开扩展模块
  菜单栏右键-地理配准Georeferencing
  取消自动矫正-在底图上添加控制点
    右键添加经纬度
    链接到参考图
  更新显示
    Update Georeferencing——存放配准后的坐标信息
    Rectify——另存一个配准后的图像文件

## Slide 10: 数据处理
矢量化https://jingyan.baidu.com/article/fea4511a309f7af7bb912597.html
  菜单栏右键-ArcScan
  利用百度获取的矢量边界对栅格图进行配准
  利用Spatial Analyst Tools- Reclassify工具将栅格图色值重分为2类，保存至数据库
  数据库新建线要素
  让栅格图处于编辑状态，否则会出行矢量化失败的结果
  矢量化后，利用拓扑规则检查线是否闭合
  利用Data Management Tools – Feature To Polygon工具将线要素转为面要素
    若两块本属于同一区域，使该面要素处于editing状态-选中两块-Editor- Merge
  建立所需字段
  基于乡镇名称与社会经济数据表连接
    Field Calculator将Excel表中数据赋值到图层属性

## Slide 11: 数据处理
拓扑检查http://pro.arcgis.com/zh-cn/pro-app/help/data/topologies/creating-a-topology.htm
  数据库新建 Feature Dataset
  要需要检查的要素移入Dataset
  右键Dataset，新建拓扑
    X,Y 容差理想的默认值是 0.001 米或以空间参考单位表示的等效值（如，单位是英尺时为 0.003281 英尺，单位是以十进制度数表示的经纬度时为 0.0000000556 度）
  选中线要素
  添加规则
    Must not have dangles：不能有悬挂

## Slide 12: 数据分析
添加标注
  添加标注：右键需要标注的图层-Label Features
  更改标注内容：双击图层-Display-Field选择
人口分布
  双击图层-Symbology：根据属性分类可视化
覆盖范围
  生成缓冲区-裁剪-统计
导出图片
  调整视图：右键需要导出的图层-Zoom To Layer-使用Layout View
  插入指北针、图例等：菜单栏-Insert-Legend
  文件-导入地图-选择保存类型